Seja sua matricula M4M3M2M1M0 = 71269.

Converter a= M4.M0 para ponto flutuante (7.9 para o exemplo)

Converter b= M3.M1 para ponto flutuante (1.6 para o exemplo)

Converter c= 0.M3M0 (0.19 para o exemplo)

1. S = a + b e P= a+c. Apresentar resultado em Ponto Flutuante binário e com algarismos decimais.
2. M = a*c
3. M= a*2.7

Exemplos de Ponto Flutuante
Suponha a representação de 3 bits de expoente e 4 de mantissa
X = 2e-3 * ( 1 + Mant )

1) Converter para número real:

   100 1010 = 2^(e-3) * ( 1 + M) = 2^(4-3)*( 1 + ½ + ⅛) = 2 * ( (8+4+1)/8)=13/4=3,25

   011 1000 2^(e-3)* ( 1 + M) = 2^(3-3)* ( 1 + ½) = 2^0 * (1,5) = 1,5

   110 0100 2^(6-3)* (1+¼) = 8*5/4=10

   000 0001 = 2^(e-3) * ( 1 + M) = 2^(0-3) * (1 + 1/16) = ⅛ * 17/16 = 17/ 128 = 0,1328125

2) Converter para a representação binária:

1.6
Numero entre 1 e 2, reescrever no formato = 2^0 * (1 + 0,6)= 2^(3-3)* (1 + 0,6)
Pesos: 0,5 0.25 0.125 0.0625
0.5 + 0.25 + 0.125 = 0.625 > 0.6
0.5 + 0.0625 = 0.5625 < 0.6

0.5625 < 0. 6 < 0.625 pesos ½ e ⅛
Arredondar para cima ?
Arredondar para o mais próximo ? Vamos usar esta opção.

2^(3-3) * (1 + ½ + ⅛ ) = 1 * 1.625 Formato binario 011 1010

Segundo exemplo entre 1-2, 1.2= ( 011 ) ( 0 0 1 1 ) = 2^0*(1.1875)

2^0*(1+0.2) = 2^(3-3)*(1+0.2)
pesos ? ½ ou 0.5 ...muito….
¼ ou 0.25 ...pode ser < 0.2 < 0.25
⅛ + 1/16 = 0.125+0.0625 = 0.1875 < 0.2 < 0.25

Primeiro exemplo maior que 2: para número 6.3 em binário (101) ( 1 0 0 1 ) = 6.25

6.3 * 2⁰ = 6.3/2 * 2^1 = 3.15 * 2^1 = 1.575 * 2^2

2^(5-3)* ( 1 + 0.575) =

Resolver 1.575 com pesos 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625

1 + ½ + 1/16 = 1 + 0.5 + 0.0625 = 1.5625 < 1.575 < 1.625

Segundo exemplo maior que 2 , n=13.8 em binário (110) ( 1 1 0 0 ) = 8*1.725=14

2^0 * 13.8 = 2^1 * 6.9 = 2^2 * 3.45 = 2^3 * 1.725 = 2^(6-3) * ( 1 + 0.725)

pesos 0.5 + 0.25 = 0.75 > 0.725
        0.5 + 0.125 + 0.0625 = 0.6875 < 0.725 < 0.75 (mais próximo)
        13.5 13.8 14

Primeiro exemplo < 1

0.45 - menor que 1-2, converter para faixa 1-2 e calcular o expoente, depois converter o numero para calcular a mantissa. = ( 001 ) ( 1 1 0 1 ) = ¼ * 1.8125 = 0.4531

0.45*1= 0.45*2^0 = 0.9*2^-1 = 1.8*2^-2 = 2^(1-3)* (1 + M) = 2^(1-3)* (1 + 0.8)

0.8 = ½ + ¼ + 1/16 = 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 0.8125 > 0.8 > 0.75

Segundo Exemplo < 1

n= 0.154 = ( 000 ) ( 0100 ) = ⅛ * (1+¼) = ⅛ * 5/4 = 0.15625

2^0 * 0.154 = 2^-1 * 0.308 = 2^-2 * 0.616 = 2^-3 * 1.232 = 2^(0-3) * (1 + 0.232)

 0.25 > 0.232
 0.125+0.0625= 0.1875 < 0.232 < 0.25
        0,1484 < 0,154 < 0,156

3) Realizar as operações aritméticas. Converter e depois fazer a soma.

2+2 = 4

2^(e-3) * (1+M) = 2^1 * (1+0) = 2^(4-3) * (1+0) [100][0000]

	E			1-implicito	M
A	1	0	0	1	0	0	0	0
B	1	0	0	1	0	0	0	0
A+B				10	0	0	0	0
normalizar	1	0	1	1	0	0	0	0	0

[101] 1 [0000] = 2^(5-3) * (1+0) = 2^2*1 = 4

        6.5 6.5 13
6.5 + 6.5 = [101][1010] + [101][1010] = [110] [1010] = 2^(6-3) ( 1 + ½ + ⅛ ) = 8 * (8+4+1)/8 = 13
		e		implicito
A	1	0	1	1	1	0	1	0
B	1	0	1	1	1	0	1	0
				11	0	1	0	0
normalizar	1	1	0	-> 1	1	0	1	0	0

6.5 = 2^(5-3)*(1+½+⅛) = [101] 1 [1010]
4 = [101] 1 [0000] = 2^(5-3) * (1+0) = 2^2*1 = 4

		e		implicito
A= 6.5	1	0	1	1	1	0	1	0
B = 4	1	0	1	1	0	0	0	0
				10	1	0	1	0
normalizar	1	1	0	-> 1	0	1	0	1	0
						¼		1/16

10.5 = 2^(6-3) * (1+ ¼ + 1/16) = 8 * (16+4+1)/16 = (21)/2 = 10.5

		e		implicito
A= 10.5	1	1	0	1	0	1	0	1
B = 13	1	1	0	1	1	0	1	0
				10	1	1	1	1
normalizar	1	1	1	-> 1	0	1	1	1	1
						¼		1/16

10.5+13 = 23.5 = 2^(7-3)* (1+ ¼ + ⅛ + 1/16) = 16 * (16+4+2+1)/16 = 23
Outra opção seria após a soma, arredondar [111] [1000]=16*(1+½)=16*3/2=24

Primeiro ajustar os expoentes, depois fazer a soma e depois normalizar.

1.6 + 6.5 =

B= 1.6 = 2^(3-3) * (1 + ½ + ⅛ ) = 1 * 1.625 Formato binario 011 1010

A= 6.5 = 2^(5-3)*(1+½+⅛) = [101] 1 [1010], diferença de 2 no expoente

		E
B	0	1	1		1	1	0	1	0
					1	1	1			vai
B’	1	0	1	2->			1	1	0	1	0
A	1	0	1		1	1	0	1	0
N	1	1	0	1->	10	0	0	0	0
	1	1	0		1	0	0	0	0	0

6.5+1.625 = 8.125 = 2^(6-3)* (1+0) = 2³ = 8
original 6.5+1.6 = 8.1 …. = 8.0

6.5 + 0.45 =

1.6 * 1.6 = 2.56 ….. 1.625*1.625 = 2.640625

A= 1.6 = 2^(3-3) * (1 + ½ + ⅛ ) = 1 * 1.625 Formato binario 011 1010

M = A * B = 2^(ea-3)*(1+MA) * 2^(eb-3)*(1+MB)= 2^((ea+eb-3)-3)*(1+MA)*(1+MB)
Exp será 2^((3+3-3)-3) = 2^(3-3)

Mantissa

				-1	-2	-3	-4
				1	1	0	1	0
				1	1	0	1	0
				1	1	1	1	0	0	0	0	0
				1	1	0	1	0
				0	0	0	0	0
				1	1	0	1	0
				1	1	0	1	0
	e					-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1					1	->	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	+	1					1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	0	0					1	0	1	0	1	0	0	1	0

2^(4-3)* (1 + ¼ + 1/16) = 2*(16+4+1)/16=21/8=2.625
1.6*1.6 = 2.56

6.5 * 0.45 = 2,925 exato...porém….

A= 6.5 = 2^(5-3)*(1+½+⅛) = [101] 1 [1010], diferença de 2 no expoente
B = 0.45 ( 001 ) ( 1 1 0 1 ) = ¼ * 1.8125 = 0.4531

Ea = 5, Eb = 1
2^(5-3)*2^(1-3)= 2^([5-3+1] -3) = 2^(3-3)*....